# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：翼城县宏玉矿产品有限公司

年储存煤炭20万吨建设项目

建设单位（盖章）：翼城县宏玉矿产品有限公司

编制日期： 2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

厂区东侧                         厂区东侧

厂区西侧                         厂区北侧

厂区现状

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 翼城县宏玉矿产品有限公司年储存煤炭20万吨建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-141022-89-05-972144 |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 山西省临汾市翼城县中卫乡南上卫村西30m处 |
| 地理坐标 |  |
| 国民经济 行业类别 | B0690其他煤炭采选 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06-6、其他煤炭采选069-煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 翼城县行政审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 74 |
| 环保投资占比（%） | 3.7 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 18598.85 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目，符合国家产业政策的要求；对照《环境保护综合名录》（2021年版），项目不在文件中“高污染、高环境风险”产品名录内，符合《环境保护综合名录》（2021年版）要求。 二、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评〔2016〕150号）》，要求强化“三线一单“约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 1 生态保护红线 本项目位于翼城县中卫乡南上卫村西30m处，占地为工业用地（项目区土地利用现状图见附图4），东南距山西省翼城翅果油树自然保护区约4km，东南距中卫乡集中水源地约5km，北距浍河2.3km，项目选址不涉及国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水源地、水产种质资源保护区、极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、国家水土流失重点预防区、沙化土地封禁保护区等生态保护红线划定范围。 根据《山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（晋政发〔2020〕26号），生态环境管控单元主要包含优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。对照山西省生态环境管控单元图（见附图5），本项目位于重点管控单元。 重点管控单元管控要求：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。京津冀及周边地区和汾渭平原等国家大气污染联防联控重点区域，要加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，要加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。太原及周边“1+30”汾河谷地区域在执行京津冀及周边地区和汾渭平原区域管控要求基础上，以资源环境承载力为约束，全面推进现有焦化、化工、钢铁、有色等重污染行业企业逐步退出城市规划区和县城建成区，推动焦化产能向资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优、铁路运输便利的区域转移。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。汾河流域加强流域上下游左右岸污染统筹治理，严格入河排污口设置，实施汾河入河排污总量控制，积极推行流域城镇生活污水处理“厂-网-河(湖)”一体化运营模式，大力推进工业废水近零排放和资源化利用，实施城镇生活再生水资源化分质利用。 符合性分析：本项目不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃、有色等管控行业，不属于“两高”企业，项目采取了各环保措施后，污染物均可达标排放，固废合理处置，废水经处理后回用，不外排，环境风险较小，符合山西省重点管控单元的管控要求。 根据《临汾市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，生态环境管控单元主要包含优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。对照临汾市生态环境管控单元图（见附图6），本项目位于重点管控单元。 临汾市重点管控单元管控要求：进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。 符合性分析：项目采取各环保措施后，污染物均可达标排放，项目废水经沉淀处理后回用，不外排，固废合理处置，环境风险较小，项目的建设符合临汾市重点管控单元的管控要求。 2 环境质量底线 根据收集的翼城县2022年全年环境空气质量监测数据，翼城县2022年环境空气中SO2、NO2、PM10年均浓度、CO24小时平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数均超《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值要求，翼城县环境空气质量不达标。 本项目运行过程中产生的污染物主要为颗粒物，在采取合理的污染防治措施后的排放量较少，对周围环境空气质量产生的影响较小。 另外，项目不外排废水，不会对周围地表水环境产生影响。 因此本项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求，能满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号）文件中环境质量底线的要求。 3 资源利用上线 本项目为煤炭储存项目，使用的资源主要为水、电及土地资源，项目用地为工业用地，不涉及耕地，项目建设不会突破土地利用资源，用水由厂区自备水井提供，且本项目洗车废水经沉淀后循环利用，减少了水资源的用量，电能源能够得到正常供应，项目的水、电及土地等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 4 生态环境准入清单 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许建设项目，符合国家产业政策的要求。与临汾市生态环境总体准入管控清单对照分析，项目不违背环境准入负面清单的原则要求。 依据临汾市生态环境准入清单，本项目环境管控要求如下： 表1-1 与临汾市生态环境准入清单 管控类别 管控要求 符合性分析 空间布局约束 1.遏制"两高"项目盲目扩张。新建、改建、扩建"两高"项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2.新建"两高"项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建"两高"项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4.优化焦化钢铁企业布局。汾河谷地平川区域焦化企业按照"退城入园、退川入谷"的原则，钢铁企业按照"入园入区，集聚发展"的要求，实施关小上大、转型升级、布局调整。 5.市区城市规划区155平方公里区域范围内禁止建设洗选煤企业；高铁、高速沿线两侧1公里范围内不得新建洗选煤企业。 6.对洗选煤企业项目建设审批手续不全的、违规占用基本农田、在自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、泉域重点保护区、湿地公园、森林公园、山西省永久性生态公益林等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内的项目予以取缔关闭。 本项目为储煤项目，不属于“两高项目”，不属于焦化钢铁企业。 污染物排放管控 1.定期通报降尘量监测结果，降尘量最高值高于9吨/月·平方公里的市县要开展降尘专项整治。 2.2021年10月底前，全面完成钢铁企业在产设备超低排放改造。 3.焦化行业超低排放改造于2023年底前全部完成。 4.年货运量150万吨以上工业企业公路运输的车辆要全部达到国五及以上标准，其中位于市区规划区的钢铁等企业，进出厂大宗物料2021年10月1日前要全部采用铁路或管道、管状带式输送机等清洁方式运输，公路运输采用国六排放标准及以上的汽车或新能源车辆。 本项目不属“两高”项目，不建设锅炉。 本项目生产工序产生的颗粒物执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表1、表2中规定的限值。 本项目年货运量未达到150万吨以上。 环境风险防控 1.项目防护距离应符合相关国家标准或规范要求。装置外部安全防护距离要符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准》要求。 2.在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。 3.加强汾河、沁河等流域及饮用水水源地水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。 本项目无大气环境防护距离，不涉及危险化学品；环境风险较小。 资 源 利 用 效 率 水资源利用 1.水资源利用上线严格落实"十四五"相关目标指标。 2.实施最严格水资源管控，加强岩溶泉域水资源的保护和管理。 1.项目水资源利用严格按照“十四五”规划要求； 2.项目选址不在泉域范围内。 能源利用 1.到2022年，实现未达标处置存量矸石回填矿井、新建矿井不可利用矸石全部返井。 2.煤矿企业主要污染物达标排放率达到100%，煤矸石利用率达到75%以上。 3.保持煤炭消费总量负增长，积极推进碳达峰碳中和目标愿景。 本项目不涉及矸石，全厂无燃煤设施。 土地资源利用 1.土地资源利用上线严格落实国土空间规划和"十四五"相关目标指标。 2.严守耕地红线，坚决遏制耕地"非农化"，防止"非粮化"。 3.以黄河干流沿岸县（市、区）为重点，全面实行在源面修建软埝田、塬面缓坡地建果园、陡坡耕地全面退耕造林并实行封禁、沟底打坝造地建设高标准基本农田的水土保持治理模式，促进黄河流域生态保护和高质量发展。 4.开展黄河流域历史遗留矿山生态修复项目，推动矿山生态恢复治理示范工程建设。 本项目占地为工业用地，将严格落实国土空间规划和"十四五"相关目标指标；不占用任何耕地。 项目与临汾市汾河流域管控要求的符合性分析见表1-2。 表1-2 临汾市汾河流域管控要求 管控类别 管控要求 符合性分析 空间布局约束 1.在地下水禁采区和限采区，不得开凿新井。已建成的水井依法限期封闭。 2.禁止在河道内私挖滥采，确保河道防洪安全。禁止在引调水工程沿线保护范围内从事采石、采空间布局约束砂、取土、爆破等活动。 3.禁止占用或者征收、征用汾河流域内一级保护林地和天然草甸；禁止随意变更水源涵养林地和天然草甸用途。 本项目所在地不属于地下水禁采区和限采区，本项目不涉及河道内私挖滥采，项目不占用一级保护林地和天然草甸 污染物排放管控 1.持续开展重点河流河道疏浚和清淤，清理河道河岸垃圾，提高河流自净能力。 2.持续开展入河排污口排查整治，确保动态"清零"。3.加强沿河农村生活污水处理，强化农灌退水管理和资源化利用。 本项目生活污水经沉淀后用于道路洒水抑尘；洗车废水经沉淀后循环利用，不外排，不会对汾河干流及支流造成影响 环境风险防控 加快水资源管理系统和检测系统建设，实现汾河干流监测监控系统全覆盖。 资源利用效率 1.统筹调配区域水资源，对汾河水资源进行统一调配，加快实施引沁入汾工程。 2.实施以水定产、以水定城，统筹生活生产生态用水需求，全面落实水资源保护"三条红线"和国家节水行动，明确汾河临汾段流域水量分配指标。 综上所述，本项目不在生态保护红线之内、不违背区域的环境准入负面清单，不突破区域质量底线、资源利用上线的要求，本项目符合“三线一单”要求。 三、与翼城县生态功能区划相符性分析 根据《翼城县生态功能区划》（见附图7），本项目所在区域属于I-B浍河中游县城及城郊农业生态功能小区。 该小区的生态环境保护措施与发展方向为：(1)调整农业结构、发展以优质玉米、谷子生产和加工业等为特色的平原生态农业，以及无公害农产品；(2)在农村大力宣传环境保护，提高农民的环境保护意识；(3)加大环境空气污染治理；（4) 加强城市生态环境建设，打造园林化生态城市，创造良好的人居环境。 本项目租用现有厂区进行建设，占地为工业用地，环评对项目筛选、装卸、储存及运输过程中产生的粉尘提出了严格的污染治理措施，对环境的影响控制在可接受范围内，不违背翼城县生态功能区划要求。 四、与翼城县生态经济区划相符性分析 根据《翼城县生态经济区划》（见附图8），本项目位于III重点开发区中的“ⅡIA县城南东部农业产业化生态经济区”。 产业发展方向：(1)立足于乡情，充分发挥资源优势，在稳定粮食生产的基础上，调整和优化农村经济结构，做到宜种则种、宜林则林、宜养则养，多业并举，发展具有该区域特色的产业。(2)依托较好的基础设施和区位交通优势，大力发展农畜产品加工业、商贸物流业，形成农、工、商综合经营，粮、菜、肉、蛋、奶全面发展的现代化生产体系。(3)把优势农产品加工业“做大、做强、做优、做新”，推进农业产业化经营，以提高农产品加工增加值、延长农业产业链为重点，以培养非农产业和拳头产品为关键，以市场需求为导向，以做大做强优势产业为基础，进一步抓好龙头企业。通过龙头企业、生产基地、支柱产业和专业市场“四位一体”的联结机制，将农民有序地带入产业化链条。以“龙头企业+中介服务组织+农户”的运作方式，通过中介服务组织，使生产、加工、流通等环节有机联结起来，形成完整有效的产业链条。 本项目租用闲置场地进行建设，属于有效盘活农村集体经济，不违背该区生态经济区划的要求。 五、项目与翼城县国土空间总体规划的符合性 根据《翼城县国土空间总体规划（2021-2035年）》，落实最严格的耕地保护制度，严格控制将耕地转为非耕地。鼓励高标准农田建设和土地整治，以保障国家粮食安全和重要农产品供给；将自然保护地、生态功能极重要区域以及生态极敏感脆弱区域划入生态保护红线；在一定时期内因城镇发展需要，可以集中进行城镇开发建设、以城镇功能为主的区域边界，包括中心城区、建制镇以及工业园区等。 本项目占地区域不在统筹划定的“三区三线”范围内，不违背翼城县国土空间总体规划。 六、与《关于印发我省2022-2023年水环境、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》符合性分析 （1）山西省水环境质量再提升2022-2023年行动计划 本项目淋控水、车辆冲洗废水、初期雨水均经沉淀后回用，生活污水沉淀后用于洒水抑尘，废水均不外排。项目所在地北距浍河2.3km（翼城县地表水系图见附图9），不会对周边地表水环境产生影响，不违背山西省水环境质量再提升2022-2023年行动计划要求。 （2）山西省空气质量再提升2022-2023年行动计划 本项目不属于两高及重污染项目，不属于钢铁焦化企业，项目供暖使用空调采暖，不燃煤，煤炭运输采用公路运输，使用国六排放标准车辆新能源车辆；施工时严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”，运营期严格按照环评提出的污染治理措施，废气对环境影响可接受，不违背山西省空气质量再提升2022-2023年行动计划要求。 （3）山西省土壤污染防治2022-2023年行动计划 本项目占地为工业用地，不属于土壤污染重点监管单位，不涉及重金属排放，不占用耕地、林地等，场区各沉淀池按要求防渗后不会对区域土壤环境造成污染。 （4）山西省地下水污染防治2022-2023年行动计划 本项目产生的废水全部循环利用，不外排。场区各沉淀池按要求防渗后不会对区域地下水环境造成污染。 七、《山西省小储煤认定标准》（晋煤环发[2017]422号）符合性分析 本项目与《山西省小储煤认定标准》（晋煤环发[2017]422号）的符合性分析见表1-3。 表1-3与《山西省小储煤认定标准》（晋煤环发[2017]422号）符合性分析 序号 具体要求 符合性分析 1 无照或超经营范围擅自从事煤炭经营活动的储煤企业 根据《无照经营查处取缔办法》（国务院令第370号）、《2017年山西省查处取缔无证无照经营专项行动实施方案》（晋查无联办〔2017〕2号），凡未依法取得营业执照擅自从事煤炭经营活动的储煤企业；已办理注销登记或者被吊销、撤销营业执照，以及营业执照有效期届满后未按规定重新办理登记或延期变更手续，擅自从事煤炭经营活动的储煤企业；营业执照核准登记没有煤炭经营项目的储煤企业，均认定为小储煤企业 该公司2011年11月28日办理了营业执照，为独立法人，经营范围包括煤炭及制品销售 2 扬尘污染防治未达到规定要求的储煤企业 根据《中华人民共和国大气污染防治法》、省政府办公厅《山西省大气污染防治2017年行动计划》（晋政办发〔2017〕30号）和《关于进一步控制燃煤污染改善空气质量的通知》（晋政办发〔2017〕37号）规定要求，凡储煤场扬尘污染防治技术措施达不到省环保厅《关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》（晋环环评函〔2017〕102号）技术规范要求且整改无望的储煤企业，认定为小储煤企业 本项目将严格执行环评提出的各项扬尘污染防治措施 3 选址不符合布局规划要求的储煤企业 储煤场地选址不符合当地政府或煤炭管理部门（煤炭经营监管部门）制定的储煤场规划布局要求，不符合当地土地利用总体规划，不能达到资源集约开发和节约利用的要求的储煤企业，认定为小储煤企业 经核实，当地政府未制定储煤场规划布局，本项目占地属于工业用地，不占用基本农田 4 不按规定要求进行经营备案的储煤企业 未根据《煤炭经营监管办法》（国家发展和改革委员会令第13号）规定在工商行政管理机关办理登记注册后，不向所在地的同级煤炭经营监督管理部门进行告知性备案，且不按煤炭经营监管部门要求进行整改、不接受监管部门监督管理的储煤企业，认定为小储煤企业 《煤炭经营监管办法》（2014年中华人民共和国国家发展和改革委员会令第13号）于2019年3月28日已废止 5 不诚信守法经营的储煤企业 存在有销售不符合《商品煤质量管理暂行办法》（国家发展和改革委员会、环境保护部、商务部、海关总署、工商行政管理总局、质量监督检验检疫总局令第16号）的商品煤的经营行为；不按规定向明确管制地区销售灰分≥16%、硫分≥1%的散煤、向城市高污染燃料禁燃区和禁煤区销售不符合规定标准的劣质煤的储煤企业，认定为小储煤企业 本项目收储煤炭均满足《商品煤质量管理暂行办法(2015年）》中的相关要求，不得收储高硫煤、劣质煤 由上表可以看出，本项目不认定为小储煤企业。 八、与《山西省推进运输结构调整实施方案的通知》（晋政办发〔2019〕30号）的符合性分析 本项目年储运煤20万吨，运输采用公路运输，道路全线已硬化，依据‘山西省推进运输结构调整实施方案的通知’，需推进公路货运升级，符合性分析如下： 表1-4 与《山西省推进运输结构调整实施方案的通知》（晋政办发〔2019〕30号）的符合性 序号 要求 情况说明 符合性 1 强化公路货运超限超载治理。严格落实有关规定，加大货物装载源头监管力度，确定源头企业的监管方式和监管责任人。全省超限超载率控制在0.2%以下 严禁货车超载 符合 2 推动货运组织模式创新。大力发展公路甩挂运输，推广网络化、企业联盟、干支衔接等甩挂模式，提高集装箱运输专业化程度。促进“互联网+货运物流”新业态、新模式发展，深入推进无车承运人试点工作。 本项目无返程 / 3 开展绿色运输企业试点示范。建立涵盖运输方式、运输组织模式、运输效率以及新能源车占比等指标的绿色车队评价体系。采用优先路权、优先派单、经济激励等措施，鼓励煤矿及钢铁、焦化等工业企业和物流站场优先采用绿色车队，打造绿色运输示范企业。 优先采用绿色车队 符合 4 加强柴油货车污染治理。建立排放检测与强制维护制度(I/M制度)，推进不达标重型柴油货车安装尾气后处理装置，抽查检测和执法。推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。2020年底前，太原、阳泉、长治、晋城、吕梁、晋中、临汾、运城等8市完成国家下达的国三及以下排放标准营运中型和重型柴油货车淘汰任务 采用国六及以上排放标准货车 符合 5 积极推进货运车型标准化。稳步开展危险货物运输罐车、超长平板半挂车、超长集装箱半挂车治理工作。做好既有营运车辆情况排查，建立不合规车辆数据库，引导督促货运企业制定车辆退出计划，加快更新淘汰不合规车辆。2019年底，完成40%的不合规车辆退出任务。2020年底，全面完成不合规车辆退出任务。 不涉及 / 九、与《山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）》符合性分析 表1-4 与《山西省推进多式联运发展优化调整运输结构工作实施方案（2022-2025年）》的符合性 序号 要求 情况说明 符合性 1 推动大宗物资“公转铁”。鼓励工矿企业等实施大宗货物“公转铁”、“散改集”，中长距离运输时主要采用铁路运输，短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道或新能源车。加快推动铁路专用线建设，新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物运输量150万吨以上的物流园区、工矿企业及粮食储备库等，原则上要接入铁路专用线或管道。 本项目年周转量为20万吨，采用箱式密闭汽车公路运输，采用国六及以上排放标准货车 符合 2 提高技术装备绿色化水平。积极推动新能源和清洁能源车辆、航空器应用，推动在高速公路服务区和站场枢纽规划建设充换电、加气等配套设施。在场区短途运输和固定线路运输等场景示范应用新能源重型卡车及汽车列车。加快推进枢纽场站绿色化、智能化改造和设施设备改造。 优先采用绿色车队 符合 3 加快推进北斗系统在营运车辆上的应用，推动企业间物流信息交换安全、高效、顺畅，提供公正、权威的物流相关公共信息服务，有效促进物流产业链各环节信息互通与资源共享，到2025年基本实现运输全程可监测、可追溯。加强公路运输方式和铁路运输方式的信息共享和业务系统顺畅衔接。 按照规定安装卫星定位装置，并按照规定的路线、时间行驶，在运输过程中不得遗撒、泄漏物料 符合 十、与翼城县划定的禁煤区符合性分析 根据翼城县人民政府《关于划定“禁煤区”加强散煤管控的通告》（翼政发（2021）36号），翼城县2021年“禁煤区”包括以下行政村和自然村： 唐兴镇：北关、寿城、陵下、城南、营里、东寿城、苇沟、世家庄、西关、上高、封壁、下高、南官庄、石桥、冶南、西石桥、下石、春安、古城、上石。 南梁镇：南梁、武池、贺水、东尹、梁壁、冯史、东西郑、程公、西张、马册、凸里、南史、北常、故城、白马、浍吉、庄里(行政村主村）、涧峡(行政村主村）、南常(行政村主村）。 南唐乡：南唐、北史、北唐、樊店、范牛、东唐、符册、云唐、东下坪、西下坪、下阳、河沄、原村、晓史。 中卫乡：中卫、辛庄、浍史、木坂、浮图、人望、南北庙、屋山。 里砦镇：里砦、东续、西沟、吉壁、天马、唐城、感军、南石（属东午寄自然村）。 王庄镇：王庄、岳庄、北丁、龙女、郑庄（行政村主村）。 隆化镇：大河口(行政村主村)。 “禁煤区”内除集中供热和原料用煤企业外，禁止储存、销售和燃用煤炭及其制品。 其他区域：全县除“禁煤区”以外区域村庄，居民生活取暖禁止燃用含硫量0.5%、灰分15%以上的煤炭及其制品。 严格落实管控标准要求，“禁煤区”实现散煤及燃煤设施“双清零"其他区域实现劣质煤清零。 本项目位于翼城县中卫乡南上卫村，不在翼政发（2021）36号划定的禁煤区范围内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目开展 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四、煤炭开采和洗选业06-6、其他煤炭采选069-煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运”，应编制环境影响报告表。 翼城县宏玉矿产品有限公司于2024年2月委托我公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。接受委托后，我单位立即组织项目参评人员对项目厂址进行现场踏勘，对项目进展情况进行了详细调查，详细了解了项目区现状和工程建设内容、工艺，收集了当地区域自然环境资料。根据评价技术导则、国家的法律法规要求和调查结果，我公司开展了各项工作，编制了《翼城县宏玉矿产品有限公司年储存煤炭20万吨建设项目环境影响报告表》。 二、工程分析 1 建设地点 本项目位于临汾市翼城县中卫乡南上卫村西30m处，厂区中心地理坐标为：，占地面积18598.85m2。厂区东侧、西侧、北侧均为乡村道路，南侧为荒地。项目占地原为战友铁厂，目前场地内仅留下一排平房，其余设施已全部拆除。 本项目地理位置图见附图1，项目四邻关系图见附图2。 2 建设内容 本项目建设内容主要为建设1座储煤库及办公生活区，购置并安装配货机械与环保设施，主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容 名称 内容 规模 备注 主体工程 储煤库 全封闭钢结构厂房9000m2（100m×90m），高13m，地面硬化，大门采用卷闸门 新建 辅助工程 办公室 位于厂区东北部，建筑面积400m2，一层，砖混结构 新建 生活区 位于厂区西北部，建筑面积100m2，一层，砖混结构 新建 洗车平台 位于厂区大门入口处，占地面积60m2 新建 磅房 位于厂区大门入口处，建筑面积20m2，一层，轻钢结构 新建 公用工程 供电 由中卫乡供电系统接入，厂区设置1台250kVA变压器 新建 供水 由厂区自备水井供水 利用现有 供暖 储煤库冬季不采暖，办公区冬季采暖使用电暖 新建 环保工程 废气处理措施 运输扬尘 厂区硬化，定期洒水，使用清洁运输车辆，运输过程中加盖篷布，设洗车平台对出厂车辆进行冲洗 新建 堆放、装卸扬尘 建设全封闭储库，库顶设1套固定雾化抑尘装置，另设2台移动洒水车，定时洒水抑尘 新建 粉碎、分选、配煤粉尘 粉煤机进料口上方、粉煤机出料口皮带落料点上方、分选机上方、配煤机受料斗上方各安装1套集尘罩，集气效率≥95%，废气经引风机引入1套覆膜布袋除尘器处理，处理效率≥99.5%，由1根15m高排气筒排放 新建 废水处理措施 生活污水 经收集沉淀后用于厂区道路洒水，不外排 新建 淋控废水 储煤库四周设导流渠及1座3m3淋控水池，废水经收集沉淀后用于煤堆洒水抑尘，不外排 新建 洗车废水 洗车平台配套20m3沉淀池，洗车废水经沉淀后用于煤堆洒水，不外排 新建 初期雨水 设1座220m3的初期雨水收集池，收集的初期雨水全部回用于堆场洒水抑尘，不外排 新建 噪声处理措施 设备噪声 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护 新建 固废处理措施 沉淀池底泥 雨水收集池、淋控水池、洗车平台沉淀池底泥作为原煤产品外售 新建 除尘灰 集中收集后作为产品外售 新建 废矿物油、废油桶 设1座10m2危废贮存库，危险废物集中收集后定期交有资质的单位处置 新建 生活区 厂区设垃圾箱，集中收集，由环卫部门统一清运处置 新建 生态 环境 厂区绿化 绿化面积2000m2 新建 3 建设规模与产品方案 本项目设计储煤量为20万吨/年，配煤量约5万吨/年，设计建设1座全封闭储煤棚，建筑面积9000m2。 （1）储煤能力核算 本次建设的全封闭储煤库占地面积9000m2，储煤高度约8m，有效容积约2.4万m3，最大储煤量约2.4万吨，周转周期按30天计，则周转量为24万吨，可以满足周转需求。 （2）产品方案 本项目配煤主要供给周边钢厂、电厂使用，主要产品方案见下表。 表2-2 产品方案一览表 序号 产品名称 生产规模（t/a） 1 储煤 20万 1.1 配煤 5万 1.2 其他原煤 15万 4 主要生产设施 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 设备名称 型号及规格 单位 数量 备注 粉煤机 台 1 分选机 台 1 全自动电脑配煤机 台 1 皮带机 台 3 地磅 100t 台 1 新建 装载机 50型 台 2 新建 喷洒设施 固定式喷雾设施 套 1 新建 洒水车 台 2 新建 5 主要原辅材料 本项目原煤主要来源于青洼煤业，青洼煤业位于翼城县西闫镇十河村，批准开采2、3、9号煤层，生产规模为60万t/a。 依据《商品煤质量管理暂行办法（2015年）》，煤炭生产、加工、储运、销售、进口、使用企业是商品煤质量的责任主体，分别对各环节商品煤质量负责，商品煤应当满足下列基本要求：灰分其他煤种≤40%，硫分其他煤种≤3%。 主要原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 原辅材料消耗表 序号 名称 年用量 硫分（%） 热量 粒径 来源 1 原煤 20万t/a 0.38-1.5 6200 Kcal/kg 5-30cm 青洼煤业 6 劳动定员及工作制度 本项目总定员8人，其中管理人员2人，工作人员6人； 本项目年工作天数为300天，每天1班、每班8小时。 7 厂区平面布置 本项目主要建设内容为储煤库及办公生活区，其中储煤库位于厂区南部，办公区位于厂区东北部，生活区位于厂区西北部，厂区大门位于厂区北部，洗车平台与磅房设置在厂区大门入口处。 厂区平面布置图见附图3。 8 公用工程 （1）供电 供电由中卫乡供电系统接入，厂区设置1台250kVA变压器。 （2）供水 本项目用水由厂区现有自备水井提供，井深30m。 本项目工作人员全部来自附近村庄的村民，厂区不设食堂、洗浴等生活设施，厕所为旱厕，项目用水主要包括职工办公生活用水、原煤库喷雾洒水、厂区道路抑尘洒水、洗车平台补水及绿化用水等。 ① 生活用水：参照《山西省用水定额》（DB14/T1049.4-2021），职工生活用水量按照90L/人·d计算，本项目职工定员8人，则该厂的职工日用水量为0.72m3，工作天数按300天计，年用水量为216m3。 ② 原煤库喷雾抑尘洒水：原煤库降尘洒水量按1.0L/m2·d计算，原煤库占地面积为10000m2，则用水量为10m3/d，年用水量为3000m3。 ③道路抑尘洒水：参照《山西省用水定额第3部分:服务业用水定额DB14T1049.3-2021》，水泥路面洒水量按2L/m2·d计算，本项目厂区内水泥混凝土硬化道路面积约为1000m2，则用水量为2.0m3/d，年用水量为600m3。 ④ 洗车平台补水：车辆冲洗废水经沉淀后循环使用，每天需补充新鲜水。本项目年储煤量为20万吨，汽车载重量按40吨计算，每天的运输车次约为17次，根据《山西省用水定额第3部分:服务业用水定额DB14T1049.3-2021》，冲洗用水补水量按40L/（辆·次）计算，则每日需补水量为0.68m3/d，年用水量为204m3。 ⑤ 绿化用水：参照《山西省用水定额第3部分:服务业用水定额DB14T1049.3-2021》，绿化洒水量按1.5L/m2·d计算，本项目绿化面积为2000m2，则用水量为3.0m3/d，洒水时间按210天，年用水量为630m3。 （3）排水 本项目洗车废水均可循环利用不外排；厂区道路及原煤库抑尘洒水自然蒸发。 生活污水排放量按用水量的80%计，则污水量为0.58m3/d（174m3/a），主要为办公洗漱废水，产生量较小且水质简单，经收集沉淀后用于厂区道路洒水，不外排。 本项目运营期用、排水情况见下表2-5，水平衡图见图2-1。 表2-5 本项目用、排水量情况一览表 名称 用水定额 数量 用水总量（m3/d） 排水总量（m3/d） 备注 生活用水 90L/人·d 6 0.72 0.58 经沉淀后用于厂区道路洒水 原煤库喷雾抑尘洒水 1.0L/m2•d 10000m2 10 0 / 道路抑尘洒水 2.0L/m2·d 1000m2 2.0 0 / 洗车平台补水 40L/（辆•次） 17辆/d 0.68 0 循环使用，不外排 绿化用水 1.5L/m2·d 2000m2 3.0 0 非采暖期用水 总计 / / 16.4 0.58 非采暖期用水 / / 13.4 0.58 采暖期用水 图2-1 水平衡图 （4）供暖 储煤库冬季不采暖，办公生活区冬季采暖使用电采暖。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 （1）卸煤系统 原煤由自卸式卡车运输进入场区内，在工作人员的指引下自动卸车至储煤库，卸煤过程中会有煤尘产生。卸煤过程中卸煤区应打开喷雾洒水设施进行喷淋洒水抑尘。 （2）储煤系统 为了防止刮风起尘对周边环境空气产生影响，煤场设计采用全封闭储煤库储煤；同时，配备喷雾洒水设施进行喷淋洒水。 （3）粉碎分选系统 原煤首先通过装载机送入粉煤机，经过破碎后由皮带输送至分选机，分选出粉末状和块状，其中粉末状进入配煤工序，块状作为原煤产品储存待售。 （4）配煤系统 按照电厂用煤指标要求，用转载机将不同种类的粉末状原煤装入不同的受煤斗，通过电脑控制系统调节给煤机出煤闸门，以控制各种原料煤出煤量的大小，不同种类的煤经输送带送至配煤机混合后成为配煤产品，由装载机送产品区储存。 （5）外售 成品煤利用定点装车皮带装载到汽车上，过磅后在出口处冲洗轮胎及车身后驶出场区。在厂区出口备有洗车平台，对车身及轮胎上的煤屑进行冲洗。 工艺流程图见图2-2。 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 2、产排污环节 （1）大气污染源及污染物 1）G1：煤炭运输产生的道路扬尘； 2）G2：煤炭堆放装卸产生的煤尘； 3）G3：粉煤机破碎工序产生的煤尘； 4）G4：分选机筛分工序产生的煤尘； 5）G5：配煤机配煤工序产生的煤尘； 6）G6：物料输送转运产生的煤尘。 （2）水污染源及污染物 1）淋控废水； 2）洗车废水； 3）生活污水。 （3）噪声 粉煤机、分选机、配煤机、装载机等设备运行过程中产生的噪声。 （4）固体废物 1）各类沉淀池产生的沉渣； 2）除尘器收集的除尘灰； 3）设备维修产生的废矿物油、废油桶； 4）办公、生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目占地原为战友铁厂，1992年建厂，主要进行生铁铸造，于1997年关停。 目前场地内仅留下原来的一排平房，为原有办公生活用房，其余生产设施早已全部拆除，无与本项目有关的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量现状 1 基本污染物环境质量现状 本次评价收集了翼城县城例行监测点位2022年全年环境空气质量监测数据，具体监测结果见下表。 表3-1 环境空气例行监测点2022年全年监测统计结果 点位 名称 污染物 年评价指标 评价标准 现状浓度 占标率/% 超标率/% 达标 情况 翼城县 SO2 年平均质量浓度 60μg/m3 12μg/m3 20 0 达标 NO2 年平均质量浓度 40μg/m3 17μg/m3 42.5 0 达标 PM10 年平均质量浓度 70μg/m3 64μg/m3 91.4 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35μg/m3 38μg/m3 108.6 8.6 超标 CO 24小时平均第95百分位数 4mg/m3 1.8mg/m3 45 0 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位数 160μg/m3 165μg/m3 103.1 3.1 超标 由上表可知，翼城县2022年环境空气中SO2、NO2、PM10年均浓度、CO24小时平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；PM2.5年均浓度、O3日最大8小时平均第90百分位数均未达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求，因此，判定项目所在区域为不达标区。 特征因子污染物环境质量现状 本项目的特征污染物为TSP，为了解区域环境空气中特征污染物的污染现状，山西鑫合诚环境监测有限公司对本项目所在地的TSP现状进行了监测，共布设1个监测点位，监测时间2024年3月9日-11日，表3-2给出了环境空气质量现状监测布点位置及原则，监测布点位置见附图2，监测结果见表3-3。监测报告见附件4。 表3-2 监测点位基本信息 序号 监测点名称 方位 距离（m） 监测项目 布点原则 1# 中卫村 W 170 TSP 主导风向下风向 表3-3 TSP日均浓度监测结果统计表 序号 监测点位 浓度值范围（μg/m3） 浓度标准值μg/m3 最大浓度占标率（%） 超标率 （%） 1 中卫村 110~118 300 39.3 0 由表3-3可见，TSP小时平均浓度范围为110~118mg/Nm3之间，最大质量浓度占标率为39.3%，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 二、声环境质量现状 本项目东距南上卫村30m，为了解区域声环境质量状况，建设单位委托山西鑫合诚环境检测有限公司于2023年3月9日对项目所在区域声环境质量现状进行了监测，监测点位为南上卫村。监测结果见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果表 监测点位 监测值dB(A) 标准值dB(A) 达标情况 南上卫村 昼间 56.3 60 达标 夜间 45.8 50 达标 由监测结果可知，南上卫村昼、夜间噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准限值，表明区域声环境质量现状较好。 三、地表水环境质量现状 本项目距离最近的地表水为浍河，位于项目北侧约2.3km处，下游距离最近水质监测断面为小韩村断面。2022年全年山西省地表水环境质量报告，小韩村断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类监控指标。 四、土壤、地下水环境现状 本项目淋控废水经沉淀后用于煤场洒水抑尘，不外排；洗车废水全部循环使用；生活废水经沉淀后全部回用于厂区道路洒水，不外排；排放的大气污染物主要为颗粒物，危废间按要求进行防渗处理，运行期不会对土壤及地下水环境造成影响，因此，本次评价未进行土壤及地下水进行现状监测。 五、生态环境现状 本项目利用原有厂区进行建设，不新增占地，故未进行生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气 项目厂界外500米范围内的环境空气保护目标有南上卫村和中卫村，具体名称及相对位置关系见表3-5。 2 声环境 厂界外50米范围内的声环境保护目标有南上卫村，见表3-5。 3 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4 生态环境 本项目利用原战友铁厂厂区进行建设，不新增占地，无生态环境保护目标。 表3-5 环境保护目标一览表 环境类别 名称 坐标/m 相对厂址方位 相对厂界距离（m） 保护对象 环境功能区 经度 纬度 环境空气 中卫村 W 170 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 南上卫村 E 30 声环境 南上卫村 E 30 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 废气排放标准 （1）施工期 施工期排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2，颗粒物周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。 （2）运营期 颗粒物排放执行《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表1、表2中规定的限值，具体标准值见表3-6。 表3-6 煤炭工业大气污染物排放限值 污染物 有组织mg/m3 无组织监控/周界外浓度任意点 颗粒物 20 1.0mg/m3 2 废水排放标准 生活污水主要为盥洗废水，经沉淀后用于厂区道路洒水，车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，雾化抑尘产生的淋滤水及初期雨水经沉淀处理后回用煤场洒水抑尘，本项目无废水外排。 3 噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，见下表3-7。 表3-7 噪声排放标准 适用区域 昼间限值 夜间限值 标准 建筑施工场界施工时段 70dB(A) 55dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 厂界运营期 60dB(A) 50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4 固废 本项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知”（晋环规〔2023〕1号），纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮等国家实施排放总量控制的主要污染物以及二氧化硫、颗粒物等山西省实施排放总量控制的主要污染物，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 根据工程分析，本项目排放的污染物主要为颗粒物，排放量为0.79t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要建设内容包括储煤库与办公生活区建设、场地硬化、生产设备及配套装置等附属设施安装等。 1、 施工期大气环境保护措施 针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施： （1）施工场地要进行合理规划，文明施工，尽量少占地，现场周围要经常洒水，以减少施工扬尘的扩散范围。 （2）易产尘的建筑材料不得随意堆放，尽量避开在项目区的上风向，要有专门的堆棚，并在堆棚周围设置围档，减少扬尘的产生。 （3）建筑材料的运输车辆一定要用篷布加盖严实，严禁沿路抛洒，减少运输中二次扬尘的产生。 （4）出场车辆应清洗轮胎，以免轮胎带泥污染道路。 （5）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 采取以上措施后，施工期废气对周围环境影响很小。 2、施工期水环境保护措施 针对本项目施工期产生的废水，本报告提出以下防治措施： （1）在施工场地对施工器械的冲洗设置固定场所，冲洗水进入5m3隔油沉淀池，隔油、沉淀后用作施工材料混合用水，路面降尘及喷洒用水，不外排。 （2）施工人员生活污水收集后经沉淀处理，用于道路洒水。 （3）施工材料、土堆、沙堆和回填物尽量遮挡，避免物料随雨水流失，产生不必要的污染。 采取上述措施后，施工期间产生的废水不会对区域水体环境产生影响。 3、施工期声环境保护措施 为了尽量减少本项目施工噪声的不利影响，评价采取以下控制措施： （1）从声源上控制：要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范操作机械，保证车辆和施工机械处于良好的运行状态，以降低噪声。 （2）合理安排施工时间，严禁在12：00～14：00和22：00～6：00施工。 （3）加强对施工车辆的进出管理，尽量缩短汽车的怠速停留时间，禁止车辆鸣笛。 （4）建设管理部门应加强对施工现场的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因噪声产生纠纷。 施工单位应严格遵照上述控制措施文明施工，严禁夜间施工，尽可能减少对附近居民的干扰。采取以上措施后，施工期噪声对周围环境影响很小。 4、施工期固废保护措施 项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑垃圾运至指定建筑垃圾填埋场填埋，生活垃圾交由环卫部门统一处置。 5、施工期生态环境保护措施 本项目占地为现有场地，厂区无植被分布，为减少项目施工对区域生态环境的不利影响，评价要求： （1）施工作业要控制在现有厂区内，严禁向外扩展； （2）施工开挖的土方要及时回填，并压平、夯实； （3）加强施工场地和出场道路的洒水和清洁工作；散装物料的堆存要采取防雨、防尘措施，设置临时工棚或采用抑尘网遮盖；加强对施工人员的环保意识宣教工作。 施工期环境影响是暂时的，随施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、运营期大气环境影响和保护措施 1 产排污环节、源强、治理措施信息 本项目运营期废气主要包括原煤运输环节产生的粉尘、煤炭储存及装卸存过程中产生的粉尘、煤炭粉碎分选配煤环节产生的粉尘，具体废气产排污节点、污染物产排量及污染治理设施信息及排放口基本情况见表4-1、表4-2。 表4-1 废气产排污节点、污染物产排量及污染治理设施信息表 污染源 污染物 产生情况 治理措施 排放情况 排放形式 产生 浓度(mg/m3) 产生量(t/a) 治理工艺 处理效率(%) 是否为可行技术 排放 浓度(mg/m3) 排放量(t/a) 原煤运输环节 颗粒物 / 1.87 使用清洁运输车辆，厂区硬化，定期洒水，运输过程中加盖篷布，设洗车平台对出厂车辆进行冲洗 80 是 / 0.37 无组织 原煤存储及装卸环节 颗粒物 / / 全封闭储煤库，地面硬化，设置覆盖全场的喷淋洒水装置；规范卸车过程，减小落差并喷雾降尘 95 是 / / 无组织 粉碎、分选、配煤工序 颗粒物 3000 237.6 粉煤机进料口上方、粉煤机出料口皮带落料点上方、分选机上方、配煤机受料斗上方各安装1套集尘罩，废气收集后引入1台PTFE覆膜袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 99.67 是 10 0.79 有组织 95 是 / 0.59 无组织 物料输送 颗粒物 / / 输送皮带全封闭，降低跌落高度 95 是 / / 无组织 合计 颗粒物 239.47 0.79 有组织 0.96 无组织 表4-2 大气污染物有组织排放口基本情况 编号 排放口名称 污染物 类型 高度/m 内径/m 温度 ℃ 坐标 排放标准 DA001 粉碎、分选、配煤工序 颗粒物 一般排放口 15 0.5 20 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表1中标准限值 2 源强核算 （1）运输扬尘 原煤的运输会产生扬尘，选用武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式如下： 式中：QP—汽车在有散状物料的道路上行驶的起尘量，kg/km·辆； V—汽车行驶速度，km/h；（20km/h） M—汽车载重量或卸料量，t；（40t/辆） P—道路表面物料量，kg/m2。（0.2kg/m2） QPˊ—总扬尘量（kg/a）； L—运输距离（考虑厂区路段为0.2km）； Q—运输量（2×105t/a）。 根据以上公式进行计算，本项目汽车运输起尘量为1.87t/a。 ①煤炭公路运输应使用达到国Ⅵ及以上排放标准重型载货车辆（含燃气），厂内运输车辆达到国Ⅵ及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆，厂内非道路移动机械达到国Ⅲ及以上排放标准或使用新能源机械； ②厂区内运输道路及全厂地面全部采用水泥硬化，并加强养护、修整，道路两边栽种行道树，并配备洒水车，对该路段定期进行清扫、洒水，保持路面相对湿度； ③运输车辆加盖篷布，并严禁超载，在厂区门口设置车辆清洗平台，车辆出厂区需清洗，出现抛撒要及时进行清扫干净； ④沿村道路要限速行驶，以降低二次扬尘对村庄造成的影响。 采取以上措施后可抑尘80%，则该路段扬尘起尘量可以减少至0.37t/a。 （2）原煤储存及装卸产生的扬尘 原煤堆放过程会产生扬尘，根据当前环保要求原煤不得露天堆放，需要建设全封闭钢结构储煤库，设置喷淋洒水设备，合理布置避免盲区出现，定时洒水，有效抑止煤尘的产生。 本项目原煤储存采用全封闭钢结构仓库，墙面除预留运输汽车出入口外采用单层彩钢板全封闭，运输车辆出入口配备卷闸门。同时环评要求配套建设覆盖全场的远程射雾器进行洒水抑尘，分布于储煤区四周，以确保水雾能够覆盖整个煤堆表面。原煤装卸过程全部在封闭式储煤库内进行，尽可能缩小卸料时的高差，储库内另设2台移动式喷雾洒水装置，装卸同时采用雾炮进行洒水抑尘。 储煤库内无风力作用，起尘量较小，产生的煤尘通过扩散后自然沉降、洒水等控制后落至煤场区域内，抑尘效率达95%以上，故储煤库产尘微量，可忽略不计。 （3）破碎、筛分、配煤工序产生的煤尘 原煤在粉碎、分选、配煤过程中会产生一定的煤尘，该工序共设置1台粉煤机、1台分选机、1台配煤机，均位于全封闭储煤库内，原煤通过装载机送入粉煤机进料口，粉煤机出料通过皮带输送至分选机，分选出的粉末料通过装载机送入配煤机受料斗。评价要求在粉煤机进料口上方、粉煤机出料口皮带落料点上方、分选机上方、配煤机受料斗上方分别设置1套集尘罩（共4套），废气统一收集后，进入1台布袋除尘器进行处理。其中粉煤机进料口工作面积为1.2m×1.0m，粉煤机出料口皮带落料点工作面积为0.8m×0.6m，分选机工作面积为2.5m×1.0m，配煤机受料斗工作面积为3.0m×1.2m。 根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），集气风量的计 算公式为： L=3600×Vx×F………… 矩形罩口：F=(a+0.5H)×(b+0.5H) 式中：L—排风量，m3/h； Vx—罩口平均风速，(m/s)； F—罩口面积（m2） a—设备平面的长(m)； b—设备平面的宽(m)； H—罩口离设备面的高度(m)； 罩口风速为0.5-1.5m/s，本次取0.8m/s，距离污染源高度不大于0.4m。 粉煤机进料口集气罩风量为：F1=（1.2+0.2）×（1.0+0.2）=1.68m2 Q1=3600×1.68×0.8=4838.4m3/h 粉煤机出料口皮带落料点集气罩风量为：F3=（0.8+0.2）×（0.6+0.2）=0.8m2 Q2=3600×0.8×0.8=2304m3/h 分选机上方集气罩风量为：F3=（2.5+0.2）×（1.0+0.2）=3.24m2 Q3=3600×3.24×0.8=9331.2m3/h 配煤机受料斗集气罩风量为：F1=（3.0+0.2）×（1.2+0.2）=4.48m2 Q4=3600×4.48×0.8=12902.4m3/h 则除尘器总有效风量=4838.4m3/h+2304m3/h+9331.2m3/h+12902.4m3/h =29376m3/h 考虑到除尘器系统漏风系数，取10%，故本项目采用风量为33000m3/h的风机收尘，即可满足需要，将4个集气罩收集的废气收集送入1台布袋除尘器（采用PTFE覆膜除尘布袋，过滤风速0.6m/min，过滤面积972m2）进行处理，处理后经1根15m高排气筒排放。 类比同类项目，粉尘产生浓度按3000mg/m3计，本项目年工作300天，每天8小时，则粉尘产生量为：33000m3/h×3000mg/m3×300d/a×8h/d=237.6t/a。 粉尘排放浓度按许可排放浓度10mg/m3计，则除尘效率不低于99.67%，依据粉尘许可排放浓度、风量和年设计运行时间，有组织粉尘排放量为：33000m3/h×10mg/m3×300d/a×8h/d=0.79t/a 集气罩集气效率按95%计，则无组织粉尘产生量为11.88t/a，在储煤库内经自然沉降、洒水等因素可抑尘约95%以上，最终无组织粉尘排放量为0.59t/a。 （4）物料输送转运产生的煤尘 皮带机输送过程均进行密闭，且整个输送过程位于全封闭储煤库内，并设置喷雾洒水装置，无组织粉尘影响基本消除。 3 废气污染防治措施可行性分析 本项目运营期内排放大气污染源主要为原煤堆存、装卸及运输过程中排放的无组织粉尘以及粉碎、分选、配煤环节排放的有组织粉尘。本次评价对上述排污环节采取了相应的抑尘、除尘治理措施。其中采用全封闭储库，抑尘洒水，硬化运输道路、运输车辆冲洗等抑尘措施均为目前普遍采用的抑尘治理措施；粉碎、分选、配煤工序采取了配套覆膜式布袋除尘器，覆膜滤料布袋是一种经过特殊处理的滤料袋，每个滤料袋由多层聚酯覆膜和纤维材料制成，滤料袋的内壁有一层覆膜，外壁有一层纤维支撑结构，覆膜的作用是使滤料袋能够把空气中的细小颗粒物进行有效的过滤，从而达到净化空气的目的，是目前粉状物料加工行业普遍采用的除尘措施，除尘效率在99.5%以上。 经过上述除尘抑尘治理后，本项目厂区内有组织、厂界无组织粉尘均可满足《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）中相关限值要求。 4 大气环境影响分析 2022年翼城县例行监测除PM2.5年均浓度、O3百分位数质量浓度超标外，SO2、NO2、PM10年均浓度及CO百分位数质量浓度均可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，补充监测TSP均未超标，表明项目区环境质量较好，且具有一定的环境容量。 由以上分析可知，大气污染物经采取措施后，排放量较小，均能实现达标排放，环境空气影响主要集中在厂界，不会对敏感点及周边环境空气质量产生较大影响。 5 废气排放监测要求 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求，确定本项目废气污染物监测点位、监测项目及监测频率见表4-3。 表4-3 废气排放监测计划 序号 监测类别 监测点位布置 监测项目 监测频次 排放标准 1 有组织 粉碎、分选、配煤工序除尘器排气筒 颗粒物 1次/年 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表1中规定的限值 2 无组织 上风向1个参照点，下风向4个监测点 颗粒物 1次/年 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表2中规定的限值 二、运营期水环境影响和保护措施 1 废水产排环节 （1）淋控水 原煤储库采用覆盖全场的喷雾装置进行抑尘洒水，原煤装卸的同时采用洒水车洒水抑尘，会产生一定量的淋控水。 对此，环评要求在储煤库四周设置导流渠，在储煤库东南部设置1座3m3集水池，淋控水经导流渠收集至集水池内，经沉淀后回用于煤场洒水抑尘，不外排。 （2）洗车废水 本项目在厂区出口处设自动洗车平台，对出厂运输车辆轮胎、车身进行冲洗，洗车废水中主要污染物为悬浮物。 根据《中共临汾市委办公室、临汾市人民政府办公室印发<关于深入推进2019年生态环境治理“八大工程”的实施方案>的通知》，环评要求本项目在场区出入口处设置1座标准化洗车平台，该洗车平台采用站房式，长度不少于20m，洗车平台前设置抖车台，喷淋洗车要确保能够覆盖车轮和车身。 洗车平台设置全自动洗车机，利用高压水流对车辆轮胎、底盘及车身进行彻底清洗。洗车废水由栅格平台内的污泥槽流入设备下的沉淀池内进行沉淀，洗车平台下部设置20m3沉淀池，洗车废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 （3）初期雨水 本次评价根据“太原工业大学采用数理统计法编制的暴雨强度和雨水流量计算公式”确定初期雨水收集池的容积。 依据山西临汾暴雨强度计算公式，如下： q=1207.4(1+0.941lgP)/(t+5.64)0.78 Q＝φ×q×F×t φ--径流系数，取0.9； q--暴雨强度（L/S.hm2）； F--汇水面积，1.5hm2； t--降雨历时，取15min。 计算得q=164.89L/s.ha，Q＝200.34m3。 评价要求在储煤库东北侧地势最低处设1座220m3初期雨水收集池，能满足汇水范围内最大降水初期15分钟的雨水，将收集后的初期雨水全部沉淀后，回用于煤场内洒水抑尘。 （4）生活污水 本项目生活污水主要为职工洗漱产生的废水，产生量为0.58m3/d，产生量较小且水质简单，经沉淀后可用于厂区道路洒水降尘，不外排。 2 水环境影响分析 由以上分析可知，在采取环评规定的治理措施后，本项目运营期内各类废水均可全部综合利用，全厂不设废水排放口，不会对区域地表水环境产生不利影响。 三、运营期声环境影响和保护措施 1 噪声源强分析 本项目运营期内噪声源主要为装载机、粉煤机、分选机、配煤机、除尘器风机等设备运转噪声，详见表4-7。 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 建筑物名称 噪声源 源强 控制措施 空间位置（m） 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 声压级/（dB（A） X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离/m 1 储煤库 粉煤机 90 选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声 -23 -20 1 8 61 昼间 15 46 1 2 分选机 80 -23 -38 1 10 49 昼间 15 34 1 3 配煤机 80 -23 -57 1 10 49 昼间 15 34 1 4 装载机1 80 -14 -15 1 6 53 昼间 15 38 1 5 装载机2 80 -20 -47 1 10 49 昼间 15 34 1 6 除尘器风机 90 -30 -40 1 8 61 昼间 15 46 1 2 声环境防治措施 结合本项目噪声源项分布及源强情况，评价提出如下治理措施： （1）在设备选型上，优先选择低噪声设备，降低噪声源的声压级； （2）在总体设计上布局合理，将主要的高噪声设备集中以便控制，同时将高噪声设备布置于厂区西部，远离南上卫村一侧； （3）在产噪设备安装连接时，采用软性连接方式； （4）对电机功率大的机械采用减震垫,，将高噪声设备安装在室内，并设置减震基础； （5）设备保养。平时生产中加强对各设备的维修保养，对其主要磨损部位及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象 （6）重视厂界防护林绿化工作。利用防护林带起到阻滞噪声传播、吸收扬尘等污染物，减轻污染的作用； （7）对于运输车辆在经过村庄时应限制车速，禁止鸣笛，加强管理，严禁在夜间进行物料运输。 3 声环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，计算预测点的声级，公式如下： Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB； Lp（r0）—参考位置r0处声压级，dB； Dc—指向性校正，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏障引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB； Adiv=20lg（r/r0） 式中：r—预测点距声源的距离； r0—参考位置距声源的距离； 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗外）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗外）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗外）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗外）倍频带或A声级的隔声量，dB。 利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各噪声源对厂界的影响，本项目厂界以工程噪声贡献值作为评价量，噪声预测结果见表4-9和表。 表4-9 本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 昼间 夜间 贡献值 标准值 贡献值 标准值 项目北侧 27.62 60 / 50 项目西侧 44.50 60 / 50 项目南侧 32.14 60 / 50 项目东侧 29.33 60 / 50 表4-8 敏感点噪声预测结果单位：dB（A） 预测点 预测时段 现状值 贡献值 预测值 标准值 达标情况 南上卫村 昼间 56.3 25.57 56.3 60 达标 夜间 45.8 50 / 本项目夜间不生产，预测结果显示，在采取环评规定的降噪措施后，项目运营期间，厂界噪声昼间贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。敏感点南上卫村昼间噪声预测值可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 4 噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1084-2017）中的自行监测要求，本项目噪声监测计划见下表。 表4-10 噪声环境监测计划 监测项目 监测点位 监测频次 监测负责机构 厂界噪声 LAeq 厂界外1m 每季度1次 委托当地有资质的环境监测单位 四、运营期固体废物环境影响和保护措施 1 固废产生及利用处置情况 本项目运营期间产生的固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾、除尘器收集的除尘灰、初期雨水收集池、淋控水池和洗车废水循环池内沉淀的煤泥及日常维修产生的废矿物油、废油桶。 （1）生活垃圾 本项目员工人数为8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则本项目实施后生活垃圾产生量为1.2t/a。评价要求厂内设置封闭垃圾箱，生活垃圾经集中收集后由当地环卫部门定期清运，统一处置。 （2）除尘灰 本项目布袋除尘器收集的除尘灰量约224.93t/a，除尘灰主要成分为煤粉，可以作为产品外售。 （3）淋控水池、洗车平台沉淀池和初期雨水收集池产生的底泥 本项目淋控水池、洗车平台沉淀池和初期雨水收集池内会收集一部分沉淀的底泥，收集量约为10t/a，主要成分均为原煤，可直接作为产品外售。 （4）设备维修产生的废矿物油、废油桶 本项目设备维修保养过程中会产生危险废物废矿物油、废油桶。 废矿物油产生量为0.1t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油或含矿物油废物”，危险代码900-214-08。废油桶产生量约0.02t/a，属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油或含矿物油废物”，危险代码900-249-08。评价要求在厂区内设置一座10m2的危房贮存库，各类危险废物集中收集后定期委托有资质的单位进行处置。 本项目固体废物产生及利用处置情况见表4-11和表4-12。 表4-11 固体废物产生类别及属性一览表 序号 固废名称 属性 产生环节 物理性状 主要有毒有害物质 环境危险特性 1 生活垃圾 / 员工生活 固态 / / 2 除尘灰 一般固废 废气处理 固态 / / 3 底泥 一般固废 各类沉淀池 固态 / / 4 废矿物油 危险废物(HW08，900-214-08) 设备维修 液态 矿物油 T/I 5 废油桶 危险废物(HW08，900-249-08) 固态 T/I 表4-12 固体废物产生量及利用处置情况一览表 序号 固废名称 属性 年产生量（t/a） 贮存位置 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 1 生活垃圾 / 1.2 垃圾桶 分类收集，环卫清运 1.2 2 除尘灰 一般固废 224.93 储煤库 外售 224.93 3 底泥 一般固废 10 外售 10 4 废矿物油 危险废物(HW08，900-217-08) 0.10 危废贮存库 委托资质单位处置 0.10 5 废油桶 危险废物(HW08，900-249-08) 0.02 0.02 2危险废物环境管理要求 本次评价要求在储煤库西侧建设1座10m2的危房贮存库，危废分类暂存于该室，及时委托有资质的单位进行处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)及《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部令第23号)中的规定，环评对本工程危险废物的收集、运输、转移及储存提出以下要求： 1）危房贮存库污染控制要求 ①危险废物贮存库应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。 ②危险废物贮存库应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ③危险废物贮存库地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④危险废物贮存库地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10 -10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ⑤在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ⑥贮存库应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 2) 容器和包装物污染控制要求 ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 3) 贮存过程污染控制要求 ①贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 危险废物标签参考样式见下图： 危险废物暂存库标志牌参考样式见下图： ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑤贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ⑥贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 4）危险废物的转运 ①在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 ②建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ③联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ④建设单位应遵守危险废物申报登记制度，建立危险废物管理台账制度，确保危险废物的有效处置。 综上所述，本项目所产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤环境影响分析 5.1污染源、污染物类型和污染途径 5.1.1正常状况 本项目淋控水经收集沉淀后用于煤场洒水抑尘，洗车废水经沉淀后循环使用；生活污水用于场区道路洒水抑尘；废矿物油暂存于危废贮存库，收集后定期交由有资质部门进行处置。正常状况下，淋控水收集池、洗车平台沉淀池、危废贮存库采取严格的防渗措施，不会进入地下对土壤、地下水造成污染。 5.1.2非正常状况 非正常状况下防渗层破损，通常考虑埋在地下不可视部分的破损会对地下水和土壤产生影响。 本项目对土壤、地下水环境产生明显污染的主要因素是淋控水收集池、洗车平台沉淀池、危废贮存库的事故泄漏。污染物包主要为 SS和石油烃。 5.2控制措施 5.2.1源头控制措施 （1）严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、污水储存构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 （2）加强运行管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，制定工艺、设备、污水储存及处理构筑物发生渗漏等突发事故时的应急预案，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 5.2.2分区防控措施 根据厂区各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，将项目区划分为 重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并按要求进行防渗，防渗分区见表4-13。 表4-13 防渗工程污染防治分区 名称 防渗等级 防渗技术要求 危废贮存库 重点防渗区 防渗性能应等效于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-10cm/s的黏土层的防渗性能 储煤库、淋控水收集池、洗车平台沉淀池、初期雨水收集池 一般防渗区 防渗性能应等效于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能 其他区域 简单防渗区 地面硬化 六、生态 本项目租用现有场地进行建设，不新增用地，不涉及特殊或重要生态敏感区。 本项目主要生态影响为运行后废气、固体废物等可能对生态环境造成的不利影响。本工程废气污染物能做到达标排放，固体废物均得到了综合利用和合理处置，工程建设对生态的影响较小。环评要求加强厂区绿化，以最大限度的减小工程建设对生态环境的影响。 七、环境风险影响分析 7.1物质危险性设别 本项目生产、加工、运输、使用或贮存中涉及的主要风险物质为废矿物油。 7.2危险物质临界量确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》，本项目危险物质数量和临界量比值（Q）见下表。 表4-14 危险物质数量和临界量比值表 类别 化学品名称 储存方式 物质储存量 临界量 该种危险物质 Q值 环境风险潜势 易燃 液体 废矿物油 桶装 0.1t/a 2500t 0.00004 Ⅰ 7.3影响途径 本项目大气环境风险主要是废机油发生泄漏引发的火灾、爆炸对周边大气环境造成的环境影响。废机油燃烧过程中不完全燃烧伴随产生CO释放至大气，事故情况下CO泄入周围大气中，在大气中扩散对环境和生态环境造成危害。废机油泄漏造成的火灾和爆炸属于短期事件，持续时间较短，采取合理的应急和风险防范措施后，大气环境风险可接受。 项目泄漏为单只包装桶泄漏，物料泄漏量较小，可及时采取措施进行清理，不会对周围环境产生不良影响。 7.4环境风险防范措施 危废贮存库周围不得有无关的物品、物资堆放；禁止堆放易燃、易爆及腐蚀性物品；严禁随处乱堆乱放固体废弃物，保持危废间储存区四周环境的清洁卫生。 （2）严禁在危废贮存库周围吸烟和使用明火，禁止敲打和碰撞以防发生火花，发现火警必须及时报告，同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。 （3）强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。 （4）必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态，以备在事故发生时，能及时、高效率的发挥作用。 在严格落实本环评提出的各项风险防范措施、建立科学完整的应急计划、落实有效的应急救援措施及事故应急预案后，本项目发生风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。 八、环保投资估算 本项目总投资2000万元，其中环保投资为74万元，占总投资的3.7%。主要环保投资估算见下表。 表4-15 本项目环保投资估算表 项目 污染环节 污染物 环保设施 投资 （万元） 废气 运输 颗粒物 使用清洁运输车辆，厂区硬化，定期洒水，运输过程中加盖篷布，设洗车平台对出厂车辆进行冲洗 5 堆放、装卸 颗粒物 全封闭储煤库，地面硬化，设置覆盖全场的喷淋洒水装置；规范卸车过程，减小落差并喷雾降尘 20 粉碎、分选、配煤工序 颗粒物 粉煤机进料口上方、粉煤机出料口皮带落料点上方、分选机上方、配煤机受料斗上方各安装1套集尘罩，废气收集后引入1台PTFE覆膜袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 14 物料输送 颗粒物 输送皮带全封闭，降低跌落高度 1 水污染 生活废水 COD、SS、氨氮、总氮、总磷等 经收集后用于厂区道路洒水抑尘 3 淋控废水 SS 储煤库四周设导流渠及1座3m3淋控水池，废水经收集沉淀后用于煤堆洒水抑尘，不外排 3 洗车废水 SS 洗车平台配套20m3沉淀池，洗车废水经沉淀后用于煤堆洒水，不外排 10 初期雨水 SS 设1座220m3初期雨水收集池，收集的初期雨水全部回用于煤堆洒水抑尘，不外排 4 固废 沉淀池底泥 淋控水池、洗车平台沉淀池、雨水收集池底泥作为产品外售 / 除尘灰 集中收集后作产品外售 / 危险废物 设1座10m2危废贮存库，危险废物集中收集后定期交有资质的单位处置 5 生活区 厂区设垃圾箱，集中收集后由环卫部门统一清运处置 0.5 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护 1.5 生态 绿化 绿化面积2000m2 6 合计 74 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 运输 | 颗粒物 | 厂区硬化，定期洒水，使用清洁运输车辆，运输过程中加盖篷布，设洗车平台对出厂车辆进行冲洗 | 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表2中标准限值 |
|  | 堆放、装卸 | 颗粒物 | 全封闭储煤库，地面硬化，设置覆盖全场的喷淋洒水装置；规范卸车过程，减小落差并喷雾降尘 |  |
|  | 物料输送 | 颗粒物 | 输送皮带全封闭，降低跌落高度 |  |
|  | 粉碎、分选、配煤工序 | 颗粒物 | 粉煤机进料口上方、粉煤机出料口皮带落料点上方、分选机上方、配煤机受料斗上方各安装1套集尘罩，废气收集后引入1台PTFE覆膜袋式除尘器，处理后经15m高排气筒排放 | 《煤炭洗选行业污染物排放标准》（DB14/2270-2021）表1中标准限值 |
| 地表水环境 | 生活废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷等 | 经收集后用于厂区道路洒水抑尘 | 不外排 |
|  | 淋控废水 | SS | 储煤库四周设导流渠及1座3m3淋控水池，废水经收集沉淀后用于煤堆洒水抑尘，不外排 |  |
|  | 洗车废水 | SS | 洗车平台配套20m3沉淀池，洗车废水经沉淀后用于煤堆洒水，不外排 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 设1座220m3初期雨水收集池，收集的初期雨水全部回用于煤堆洒水抑尘，不外排 |  |
| 声环境 | 运行设备 | 连续等效A声级 | 选用低噪声设备，隔声、基础减振，定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 沉淀池底泥作为产品外售；除尘灰集中收集后作为产品外售；危险废物暂存于危废贮存库，定期交有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制，分区防渗 |
| 生态保护措施 | 加强场区绿化 |
| 环境风险 防范措施 | 危房贮存库周围不得有无关的物品、物资堆放；严禁在危房贮存库周围吸烟和使用明火；强化安全生产及环境保护意识的教育；经常检查安全消防设施的完好性 |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理制度 为做好环境管理工作，企业应建立完善的环境管理体系，将环境管理工作自上而下的贯穿到公司的生产管理中。公司应设立环境安全部门，负责公司环境管理、健康管理、安全管理、消防管理等各项工作的策划、组织和实施，完善规章管理制度，制定相应的规章制度，形成较完整的环境管理体系。建立环保设施台账，认真做运行记录。 （2）监测制度 本项目环境监测以厂区污染源源强排放监测为重点。根据项目营运期环境监测计划按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。 |

# 六、结论

翼城县宏玉矿产品有限公司年储存煤炭20万吨建设项目符合国家产业政策，符合相关规划，选址合理，只要严格落实本报告提出的污染防治措施以及环境风险防范措施，该项目营运过程中对周边环境的影响较小，从环境保护角度出来，本项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.79t/a | / | 0.79t/a | +0.79t/a |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 224.93t/a | / | 224.93t/a | +224.93t/a |
|  | 底泥 | / | / | / | 10t/a |  | +10t/a | +10t/a |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

1.42

2.0

0.68

0.68

道路洒水

10

生活用水

0.14

0.72

0.58

3.0

3.0

10

原煤库洒水

采暖期13.82

非采暖期15.82

洗车平台补水

绿化用水

G2

G1

原料运输

卸煤

原料库

G2

储煤库

配煤产品

G6、N5

G5、N4

G4、N3

G3、N2

N1

粉煤机

分选机

配煤机

装载机

粉末状

块状

原煤产品

G1

产品外运